Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Автоматика»

Программа

«Сеть приборов ПКЦ-12»

Версия 20030611

Руководство пользователя

г. Владимир

ЗАО «НПП «Автоматика» не дает гарантий относительно содержания или использования настоящего Руководства, в частности, гарантий его коммерческих преимуществ или пригодности для конкретных целей. Компания оставляет за собой право перерабатывать настоящее издание, вносить в него изменения и дополнения, не уведомляя об этом частных лиц и организации.

Дата редакции 11 июня 2003 г.

#### Содержание

1. Общие положения	4

1.1 Назначение программного обеспечения	4

1.2 Аппаратные и программные требования	4

1.3 Типы приборов, для которых предназначена программа	4

1.4 Подключение прибора к ПЭВМ 	4

1.4.1 Подключение приборов через интерфейс RS-232C	4

1.4.2 Подключение приборов через интерфейс RS-485	5

2. Установка программного обеспечения	5

2.1 Комплект поставки	5

2.2 Инсталляция программы	6

3. Работа с программой	6

3.1 Запуск программы	6

3.2 Настройка	6

3.2.1 Настройка программы для работы с базой данных	6

3.2.2 Настройка работы программы для работы с файлами	11

3.2.3 Настройка COM порта	11

3.2.4 Настройка таймаута	12

3.3 Работа с программой	12

3.3.1 Структура меню	13

3.3.2 Блокировка настроек программы	14

3.3.3 Поиск приборов, подключенных к компьютеру	14

3.3.4 Автоматический опрос сети	15

3.3.5 Просмотр состояний каналов при автоматическом обновлении	20

3.3.6	Изменение настроек прибора	21

3.3.7	Просмотр состояния прибора с использованием передней панели	22

3.3.8	Изменение настроек прибора с использованием передней панели	24

3.3.9 Просмотр состояния установок прибора	25

3.4 Работа с базой данных	25

3.4.1 Просмотр состояний в табличном виде	26

3.4.2 Просмотр состояний в графическом виде	29

3.5 Использование мастера отладки	30

Приложение 1	32

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение программного обеспечения

Программа «Сеть приборов ПКЦ-12» (далее программа) предназначена для считывания информации с приборов ПКЦ 12, подключенных к персональному компьютеру через коммуникационный (com) порт (RS-232C) компьютера. Данные, прочитанные с прибора, выводятся на экран компьютера в форме, выбранной пользователем. Программа позволяет сохранять прочитанные с прибора параметры в текстовых файлах или в базе данных. С помощью удобного интерфейса можно производить запись параметров в прибор.

## 1.2 Аппаратные и программные требования

Для функционирования программы необходим компьютер совместимый с PC/AT, процессор с тактовой частотой 166 МГц, и оперативной памятью 16 Мб. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows 98/2000/XP. Для работы с базой данных необходимо наличие ODBC драйвера для MS Access или Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

## 1.3 Типы приборов, для которых предназначена программа

ПКЦ-12М.

## 1.4 Подключение прибора к ПЭВМ

### 1.4.1 Подключение приборов через интерфейс RS-232C

Индивидуальное подключение прибора (см. Рис. 1, а) осуществляется кабелем длиной до 15м (см. Рис. 2) непосредственно к коммуникационному (COM) порту RS-232C компьютера. Подключение группы приборов осуществляется через устройство разветвления (см. Рис. 1,  б).

Кабель, устройство разветвления и программа связи для компьютера в комплект поставки не входят и могут быть заказаны отдельно. Карта памяти прибора для самостоятельного включения в локальную сеть MODBUS RTU приведена в документе: «ПКЦ–12.02 РП «Коммуникационный интерфейс. Руководство по применению».

Рис. 1

Подключение ПКЦ-12 к компьютеру через RS-323С

a) индивидуальное;    б) групповое

Рис. 2

Схема кабеля для подключения прибора к компьютеру

### 1.4.2 Подключение приборов через интерфейс RS-485

Среда передачи – витая пара в экране. Для этой цели может быть рекомендован кабель ТПП по ГОСТ 22498-88. Топология подключения магистральная. Через один преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 (в комплект поставки не входит) можно подключить не более 32 приборов (см. Рис. 3). Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 должен автоматически определять направление передачи. Используя дополнительные коммуникационные порты компьютера и преобразователи интерфейса RS-232/RS-485 можно подключить дополнительные сегменты сети. Максимальная длина сегмента 1,2 км. Используя трансляторы сигналов RS-485 (до трех штук) можно увеличить длину сегмента и количество приборов в сегменте локальной сети. На ограниченных расстояниях допускается вместо экрана использовать отдельный провод.

Рис. 3

Подключение через RS-485

Не допускается применение «звездообразной» топологии объекта. Длина отвода не должна превышать 0.7 м; предпочтительно соединять отрезки кабеля непосредственно в разъемах. Подключение осуществлять с соблюдением полярности. Проводник экрана должен быть заземлен в одной точке.

Если в кабеле отсутствует экран или не гарантирована непрерывность экранирующей оболочки, допускается использовать кабель с двумя неэкранированными витыми парами.

# 2. Установка программного обеспечения

## 2.1 Комплект поставки

Программа поставляется на 2 дискетах.

Дискета № 1 содержит самораспаковывающийся архив программы (файл Setup.exe).

Дискета № 2 содержит инструкцию по эксплуатации (самораспаковывающийся файл instruction.exe).

## 2.2 Инсталляция программы

Для установки программы необходимо с дискеты № 1 скопировать файл Setup.exe в корневой каталог диска. После копирования запустить его. Программа установки создаст поддиректорию \Modbus, в которую распакует необходимые файлы. По умолчанию конфигурация каталогов настроена на работу программы с файлами. После распаковки директория \Modbus должна содержать следующие элементы.

| Элемент | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| BD1 | Папка | Папка для хранения файла установки параметров соединения с базой данных (Connect_mdb.udl) и файла базы данных (History.mdb). |
| Logs | Папка | Папка для хранения файлов параметров, читаемых c приборов. |
| Ini | Папка | Папка для хранения файлов настроек |
| Modbus_network.exe | Исполняемый файл | Запускает программу |

Режим работы программы определяется наличием в директории, куда установлена программа подкаталогов \BD (для работы с базой данных) и \Logs (для работы с файлами). Если обнаружены оба этих каталога, и параметры соединения с базой данных корректно настроены, то запись информации по умолчанию производится в базу данных. Если не обнаружен какой либо из этих каталогов, то об этом выдается предупреждение и блокируются все функции для работы с данным режимом. Режим записи информации можно изменить в меню программы «ПКЦ12М» → «Записывать историю».

# 3. Работа с программой

## 3.1 Запуск программы

Для запуска программы необходимо в директории, в которую установлена программа, запустить файл Modbus_network.exe.

## 3.2 Настройка

Программа может вести запись состояний приборов в текстовые файлы или в базу данных (формат MS Access). При работе с базой данных необходим компьютер с тактовой частотой 500 МГц, и оперативной памятью 32 Мб, с установленной операционной системой Windows 98/2000/XP. Для работы с текстовыми файлами можно использовать Pentium 166 МГц с 16 Мб оперативной памяти и установленной ОС Windows 98.

### 3.2.1 Настройка программы для работы с базой данных

Если программа не обнаруживает в рабочей директории подкаталог \BD с файлом Connect_mdb.udl или установки, сделанные в файле подключения к базе данных, некорректны, то на форме появится надпись «Запись в базу данных невозможна». При этом блокируются функции работы с базой данных (запись истории в базу данных, просмотр истории в табличном и графическом виде, а так же мониторинг выборочных узлов и каналов), ведение истории возможно только в текстовых файлах.

Для ведения истории состояний узлов с программой поставляется база данных в формате MS Access. (При желании можно использовать и другую базу данных). Для подключения файла базы данных к программе необходимо после инсталляции, перед запуском программы переименовать подкаталог \BD1 в подкаталог \BD. Далее найти в подкаталоге \BD файл Connection_mdb.udl. Нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства» (Рис. 4).

Рис. 4

Данный файл содержит двоичные данные о соединении с базой данных. При этом операционная система Windows позволяет в удобной форме вводить данные, необходимые для подключения базы данных.

Рис. 5

Выберите закладку «Поставщик данных». Здесь выбирается драйвер, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие программы с файлом базы данных. В данном случае выбран Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. Для других типов баз данных выбирается другой драйвер.

Рис. 6

Потом переходим закладку «Подключение», нажав кнопку «Далее >>»

Здесь указывается конкретно, к какой базе данных мы осуществляем подключение.

В п.1 выбирается тип базы данных «База данных MS Access».

В п.2  указывается пароль для подключения. По умолчанию база данных поставляется без пароля.

В п.3 указывается путь к базе данных и имя файла.

Рис. 7

После введения всех необходимых данных, можно проверить правильность введенных данных. Для необходимо нажать кнопку «Проверить подключение». Если все введенные данные правильные, то программа выдаст сообщение

Рис. 8

В противном случае выдаст сообщение об ошибке, например

Рис. 9

Программа для доступа к данным использует технологию ADO (ActiveX Data Object).

### 3.2.2 Настройка работы программы для работы с файлами

Для работы программы с текстовыми файлами, необходимо, чтобы в каталоге, где установлена программа находился каталог \Logs, в противном случае, функции работы с файлами будут заблокированы.

### 3.2.3 Настройка COM порта

При первом запуске на экране появляется форма представленная на Рис. 10, на которой предлагается настроить на компьютере COM порт, через который будет осуществляться связь. Если программа не обнаруживает в рабочей директории подкаталог \Logs, то на форме появится надпись «Запись в файл невозможна». При этом блокируются все режимы, позволяющие производить запись информации в текстовый файл. Если программе не удается по какой либо причине установить связь с базой данных, то выдается сообщение «Запись в базу данных невозможна».

Рис. 10

Для запуска программы с установленными ранее параметрами необходимо нажать кнопку «Запуск программы».

При нажатии на кнопку «Настроить COM порт…» на экране появится диалоговое окно настройки COM порта (Рис. 11).

Рис. 11

Здесь выбираются параметры, которые заданы в спецификации протокола Modbus. Эти настройки автоматически запоминаются в файле Ini\Com_setup_modbus.ini, и при последующем запуске настройки будут восстановлены автоматически.

### 3.2.4 Настройка таймаута

При обмене информацией с приборами компьютер ожидает ответа в течение 100 мс. При отсутствии ответа компьютер повторяет запрос. При отсутствии ответа на второй запрос помечает прибор как не отвечающий и не опрашивает его до нового сканирования сети приборов (см. п.3.3.3). Это максимальное время ожидания (таймаут) можно изменить для уменьшения времени опроса сети приборов. В папке Ini имеется файл Time.ini, в котором задается значение параметра TimOut=хх, где хх значение таймаута в миллисекундах. Программа считывает значение задержки при запуске (т.е. если нужно изменить значение таймаута, то нужно закрыть программу, поправить файл в текстовом редакторе, и снова запустить программу). Если файл стереть, то автоматически восстановится значение TimOut=100 мс.

## 3.3 Работа с программой

После ввода всех необходимых параметров, если данный COM порт свободен,  загружается основное окно программы (Рис. 12).

Рис. 12

### 3.3.1 Структура меню

| Пункт меню | Подпункт | Действие |
| --- | --- | --- |
| Файл | Выход | Выход из программы |
| ПКЦ 12 М | Опросить сеть | Опрос датчиков, подключенных к COM порту компьютера |
|  | Авт. обновление каждые XX с | Включение автоматического опроса выбранных узлов с записью, полученных данных, в БД. (ХХ - Интервал обновления). |
|  | Интервал обновления | Выбор интервала периодического опроса узлов в сети. |
|  | Записывать историю3 | Записывать историю в БД | При включении данного пункта меню при автоматическом опросе сети история будет записываться в базу данных |
|  |  | Записывать историю в файл | При включении данного пункта меню при автоматическом опросе сети история будет записываться в файл ...\Logs\log_m.txt |
|  | История | График | Выводит информацию о состоянии канала выбранного узла во времени в графической форме. |
|  |  | Таблица | Выводит информацию, хранящуюся в базе данных об узлах и состояниях каналов. |
|  |  | Мониторинг состояний | Вызывает на экран диалог, который позволяет отслеживать последние записи в БД по выбранным узлам и каналам. |
|  | Скорость3 | Изменение скорости для узлов сети и COM порта компьютера. |
|  | Скрыть панель | Скрывает левую панель |
| Сервис | COM порт3 | Закрыть/Открыть | Закрытие, открытие COM порта компьютера |
|  |  | Настройка | Вызывает диалоговое окно настройки COM порта (Такое же как при запуске программы). Изменения вступают в действие после нажатия на кнопку Ok. |
|  |  | Сохранить настройки | Настройки сохраняются в ini файле |
|  |  | Загрузить настройки | Настройки восстанавливаются из ini файла |
|  |  | DSR | Выставить/Снять на COM порту сигнал DSR |
|  |  | RTS | Выставить/Снять на COM порту сигнал RTS |
|  |  | Сократить время ожидания | Для WINDOWS 2000/XP при установленном значении сокращается время приема ответа от узла (нет жесткой задержки 100 мс. как по протоколу.) НЕ РАБОТАЕТ В WIN 9x/ME. |
|  | Мастер отладки3 | Запускает программу, позволяющую вручную формировать сообщения для узла и получать ответ. |
|  | Запись3 | Вызывает диалог, позволяющий записывать значения для определенного канала определенного узла. |
|  | Чтение | Вызывает диалог, позволяющий выводить значения гистерезисов и уставок для определенного канала определенного узла (данные актуальны на последний момент чтения информации с прибора). |
|  | История событий | Панель | Показывает/скрывает панель событий для текущего сеанса работы программы. |
|  |  | Учет времени обновления | Включает возможность вести учет изменений времени обновления для узлов, передние панели которых отображаются на экране и для которых ведется автоматический опрос. |
|  | Сброс процесса | Если по какой либо причине задание для COM порта прервется, не завершившись (об этом будет говорить индикатор внизу), то все другие задания будут заблокированы. Чтобы снять задание нужно выбрать данных пункт меню. |
|  | Снять/установить блокировку | Снятие/установка блокировок на настройки программы. |
| Окна | Сервисное меню для работы с открытыми окнами |
| Помощь | На данный момент содержится только информация о программе. |

### 3.3.2 Блокировка настроек программы

При запуске программы настройки, приведенные ниже, заблокированы (в меню обесцвечены).

ПКЦ 12М  → Интервал обновления

ПКЦ 12М  → Записывать историю

ПКЦ 12М  → Скорость

Сервис → COM порт

Сервис → Мастер отладки

Сервис → Запись

Снятие блокировки

Для того, чтобы снять блокировку необходимо выбрать пункт меню «Сервис → Снять блокировку» (название пункта меню сменится на «Установить блокировку»). При этом на экране появится окно, предлагающее ввести пароль.

Рис. 13

Для снятия блокировки необходимо ввести пароль automatica  в английской раскладке клавиатуры. После этого становится возможным изменять настройки программы.

Установка блокировки

Для того, чтобы установить блокировку  необходимо выбрать «Сервис → Установить блокировку». После этого все функции настроек будут заблокированы. При закрытии программы блокировка устанавливается автоматически.

### 3.3.3 Поиск приборов, подключенных к компьютеру

Для начала работы программы необходимо опросить сеть, чтобы программа смогла определить, сколько узлов и с какими адресами включены в сеть. Для этого необходимо либо выбрать пункт меню: «ПКЦ 12М → Опросить сеть»; либо нажать кнопку «Опросить сеть» на панели. При этом внизу окна будет отображаться текущее исполнение задания для COM порта.

Рис. 14

После опроса в верхней части панели будут отображены все найденные в сети узлы с их номерами.

Рис. 15

### 3.3.4 Автоматический опрос сети

Для включения автоматического опроса узлов в сети, нужно выбрать какие узлы будут опрашиваться, затем выбрать пункт меню «ПКЦ 12М → Авт. обновление каждые ХХ с».

После запуска автоматического обновления, в верхней части окна программы, включаются часы зеленого цвета,  которые показывают время, прошедшее с момента включения автоматического обновления.

Периодическое изменение индикатора внизу экрана говорит о выполнении задания.

Если опрос проводится в первый раз или в настройки прибора были внесены изменения, то программа считывает полностью всю информацию о каналах (по 10 запросов на канал). Если же программа определяет, что изменений никаких не было, то считывается только поле, хранящее результаты измерения (1 запрос на канал). Естественно, во втором случае время опроса существенно сокращается.

При автоматическом опросе данные запрашиваются только с тех приборов, которые отмечены галочкой в списке обнаруженных приборов (но все 12 каналов каждого из выбранных приборов, независимо от того, какие каналы выбраны для отображения). После опроса прибора, в зависимости от выбранного режима записи истории, данные записываются либо в базу данных, либо в файл.

При нажатии на кнопку  проводиться проверка – есть ли обнаруженные узлы, если таковых нет, то автоматически запускается опрос сети, после которого программа переходит в режим автоматического опроса сети (при условии, что найден хотя бы один прибор).

При автоматическом обновлении за состояниями приборов можно следить с помощью экранной формы, представленной на Рис. 16.

Таблица может работать в 2-х режимах: «в одну строку» и «в несколько строк» (переключение режима производиться с помощью включения/выключения флажка . Режим меняется после следующего обновления информации с приборов).

При работе в режиме «в одну строку» для отображения каналов, измерения которых вышли за границы уставок, их ячейки окрашиваются ярким цветом, для привлечения внимания оператора.

- Значение отображается на синем фоне, если оно находится ниже уставки НУ.

- Значение отображается на красном фоне, если оно находится выше уставки ВУ.

- Значение отображается на черном фоне, если значение уставки НУ больше значения уставки ВУ.

При работе «в несколько строк» (Рис. 17) результат измерения канала располагается в зависимости от того, в каких пределах лежит его значение. Если значение между уставками НУ и ВУ – то цифра отображается в центре. Если превышена уставка ВУ, то значение показано вверху, если результат измерения ниже уставки НУ, то его значение показано внизу.

Если при автоматическом опросе программа обнаружит, что прибор после 3-х контрольных запросов не отвечает, она снимает его с автоматического опроса, а в таблице информирует об отключении прибора из сети. После того как устранена причина отключение прибора от сети, его можно снова включить в автоматический опрос, пометив его в списке подключенных к сети приборов.

При нажатии на кнопку  запускается программа просмотра отчета о текущем состоянии приборов (Рис. 18).

При двойном щелчке мышкой на строчку значений измерений какого либо узла, загружается история измерений для данного узла за текущий день (Рис. 19). Данную панель можно также вызвать путем выбора интересующего узла и нажатием кнопки .

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

### 3.3.5 Просмотр состояний каналов при автоматическом обновлении

Данный режим работает только при подключенной базе данных (БД), и записывании информации в БД.

Программа протестирована с базой данных MS Access и поставщиками  данных Microsoft jet 4.0 OLE DB Provider, а также Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers и драйвер для баз данных MS Access версии 4.00.6019.00.

Для просмотра состояний каналов при автоматическом обновлении можно использовать режим «Мониторинг состояний». Данные для данного режима берутся из базы данных, поэтому если при автоматическом обновлении не выбран какой-либо узел, то на экране будет отображено последнее записанное в базу данных значение.

Пользователю предоставляется возможность ручного, либо автоматического обновления информации на экране.

- Для ручного обновления необходимо нажать кнопку

- Для включения автоматического обновления необходимо выбрать интервал, с которым будет производиться обновление информации из базы данных, а затем включить

Рис. 20

Для добавления в список просмотра необходимо ввести адрес узла и номер канала, а затем нажать кнопку «Добавить».

После добавления в списке каналов пользователь увидит

Рис. 21

После обновления данных список бут выглядеть следующим образом:

Рис. 22

Здесь отображается адрес узла, номер канала, Дата и время последней записи в базу данных, значение измерения для данного канала.

Можно создавать, сохранять и восстанавливать ранее записанные конфигурации списка каналов.

Для сохранения введенного списка нужно нажать кнопку

Для восстановления ранее сохраненного списка нужно нажать

### Изменение настроек прибора

Для записи параметров в прибор необходимо выбрать пункт меню «ПКЦ 12М → Авт. обновление каждые ХХ с», предварительно сняв блокировку настроек (см. п. 3.3.2). При этом на экран будет выведено диалоговое окно, помогающее записать нужные данные.

Рис. 23

Записывать можно как целые значения, так и дробные.

Если запись произведена удачно, то программа выдаст сообщение об этом

Рис. 24

В противном случае, будет выдано сообщение об ошибке.

### Просмотр состояния прибора с использованием передней панели

Для вызова передней панели прибора, обнаруженного программой в сети, необходимо выбрать его в списке приборов и нажать кнопку «Передняя панель».

На экране появится передняя панель прибора, при этом автоматически включиться режим полного опроса состояния прибора. Если в настоящий момент обновление невозможно (COM порт занят другим процессом), то на панели прибора будет написано «Данные не получены. Обновите информацию». В этом случае необходимо вручную запустить опрос состояния прибора.

Рис. 25

Если щелкнуть правой кнопкой мыши на панели, то появится меню, в котором перечислены возможные действия.

Рис. 26

- Обновить – Производит обновление информации в приборе. Если при первом чтении информации считываются все параметры каналов, то при последующих (если не было изменений в настройках прибора) считываются только результаты измерений.

- Обновить все параметры – Производит чтение всех параметров прибора.

- Авт. Обновление – Включает автоматическое обновление информации для данного прибора с выбранным интервалом.

- Записывать историю в БД – Записывать состояние прибора в базу данных при каждом обновлении информации.

- Записывать историю в файл –  Записывать состояние прибора в текстовый файл при каждом обновлении информации.

- Сохранять режим – Сохранять выбранные настройки отображения данных на передней панели при обновлении информации. Если этот режим выключен (по умолчанию), то после обновления информации на экране отобразится текущее состояние передней панели прибора, если же этот режим включен, то будет сохраняться выбранная конфигурация.

После обновления информации экран выглядит следующим образом:

Рис. 27

Для переключения режимов используется кнопка  .

Для переключения каналов используется либо кнопка , либо контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопкой мыши на индикатор, показывающий номер канала.

Рис. 28

Если в настройки прибора были внесены изменения, то при следующем обновлении в нижней части панели прибора появится надпись, сообщающая об этом

Рис. 29

Где число и время – время, когда было произведено чтение информации с прибора.

### Изменение настроек прибора с использованием передней панели

Для записи параметров необходимо нажать кнопку  , предварительно сняв блокировку настроек (см. п. 3.3.2). При этом на экран будет выведено диалоговое окно, помогающее записать нужные данные.

Рис. 30

Записывать можно как целые значения, так и дробные.

Если запись произведена удачно, то программа выдаст сообщение об этом

Рис. 31

В противном случае, будет выдано сообщение об ошибке.

### 3.3.9 Просмотр состояния установок прибора

Для того, чтобы просмотреть установки какого-либо канала прибора необходимо вызвать диалоговое окно в меню Сервис → Чтение. Здесь указывается номер узла и номер канала. После нажатия кнопки  программа прочитает и выдаст данные об установках прибора. Внешний вид окна представлен на Рис. 32.

Рис. 32

## 3.4 Работа с базой данных

Существует 2 варианта просмотра истории состояний:

### 3.4.1 Просмотр состояний в табличном виде

Для просмотра состояний в табличном виде нужно выбрать пункт меню ПКЦ 12М → История → Таблица. На экране появится диалог, предлагающий выбрать интервал представления данных.

Рис. 33

По умолчанию предлагается выборка за последние 24 часа. При желании интервал можно увеличить или уменьшить. После выбора интервала на экране появляется таблица, содержащая записи базы данных

Рис. 34

Рис. 35

В таблице существует возможность группировки по полям. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши на таблице и выбрать пункт «Группировать». При этом в верхней части таблицы появится область, в которую необходимо «перетащить» заголовок поля, по которому хотите сгруппировать данные. Например, группировка по полям номер узла и каналам. При этом таблица будет выглядеть следующим образом:

Рис. 36

Для разгруппирования перетащите заголовок поля обратно.

Существует возможность сохранять историю в различных форматах (HTML, Excel, текстовый файл). Для этого нужно нажать на кнопку  и выбрать нужный формат.

Рис. 37

Для обновления информации необходимо нажать кнопку  .

### 3.4.2 Просмотр состояний в графическом виде

Для просмотра информации, в графическом виде необходимо выбрать пункт меню  ПКЦ 12М → История → График. На экране появится окно, представленное на Рис. 38.

Для получения графиков необходимо выбрать номер узла, номер канала, интервал обновления, интервал истории и включить автоматическое обновление кнопкой , расположенной в левой верхней части окна.

Рис. 38

## 3.5 Использование мастера отладки

Для тестирования приборов по протоколу Modbus можно использовать Мастер отладки. Для его вызова необходимо выбрать пункт меню «Сервис → Мастер отладки», предварительно сняв блокировку настроек (см. п. 3.3.2). На экране появится диалог, представленный на Рис. 39.

Рис. 39

Программа позволяет формировать сообщения в шестнадцатеричном формате, используя данные, вводимые в десятичной форме.

Например, для 3-ей функции:

Рис. 40

После нажатия на кнопку «Сформировать», в верхнем поле сформируется сообщение в шестнадцатеричной форме, которое будет отправлено в сеть.

При нажатии на кнопку «Отправить» сообщение будет послано в сеть, выдержана пауза 100 мс, и прочитан ответ. Если ответа не поступило, то будет выдано сообщение «Time Out» (Ошибка тайм аута).

Рис. 41

Нумерация адресов начинается с 0.

Все данные вводятся в десятичной форме.

# Приложение 1

Структура файла для записи истории измерений

При каждом запуске программы создается новый файл истории измерений. Файл истории расположен в директории \Logs и имеет имя в формате Log_YYMMDD.txt, где

YY – 2 последние цифры года

MM – номер месяца

DD – день

Формат файла

- Файл записывается в формате «С разделителями».

- Разделитель целой и дробной части – запятая.

- Знак у отрицательных чисел – слева.

- Разделитель полей – Табуляция

| Наименование поля | Значение |
| --- | --- |
| Узел | Номер узла |
| Дата | Дата записи в формате DD.MM.YYYY |
| Время | Время записи в формате HH:NN:SS |
| Канал_1 … Канал _12 | Каналы с 1 по 12 |

Структура файла для записи истории уставок

При каждом запуске программы создается новый файл истории уставок. Файл истории расположен в директории \Logs и имеет имя в формате Ustav_YYMMDD.txt, где

YY – 2 последние цифры года

MM – номер месяца

DD – день

Формат файла

- Файл записывается в формате «С разделителями».

- Разделитель целой и дробной части – запятая.

- Знак у отрицательных чисел – слева.

- Разделитель полей – Табуляция

| Наименование поля | Значение |
| --- | --- |
| Узел | Номер узла |
| Дата | Дата записи в формате DD.MM.YYYY |
| Время | Время записи в формате HH:NN:SS |
| Канал_х_Nu | Уставка нижнего уровня канала х (х = 1…12) |
| Канал_х_Gis_Nu | Уставка гистерезиса нижнего уровня канала х (х = 1…12) |
| Канал_х_Vu | Уставка верхнего уровня канала х (х = 1…12) |
| Канал_х_Gis_Vu | Уставка гистерезиса верхнего уровня канала х (х = 1…12) |

Структура файла для записи истории аварий

При каждом запуске программы создается новый файл истории измерений. Файл истории расположен в директории \Logs и имеет имя в формате alerts_YYMMDD.txt, где

YY – 2 последние цифры года

MM – номер месяца

DD – день

Формат файла

- Файл записывается в формате «С разделителями».

- Разделитель целой и дробной части – запятая.

- Знак у отрицательных чисел – слева.

- Разделитель полей – Табуляция

| Наименование поля | Значение |
| --- | --- |
| Узел | Номер узла |
| Дата | Дата записи в формате DD.MM.YYYY |
| Время | Время записи в формате HH:NN:SS |
| Сообщение | Сообщение об аварии |

# Footnotes

Подробнее см. Руководство по эксплуатации ПКЦ–12.02 РЭ

Здесь приведены минимальные аппаратные требования

Для изменения параметров этого пункта меню необходимо снять блокировку (см. п. 3.3.2)

При установке переключателя в Win 9x/ME, данные, посылаемые узлом, будут считаны и расшифрованы программой неправильно.

Чтобы добавить все каналы какого-либо узла необходимо ввести адрес узла, а в поле Канал указать 0.